Мобильные зерносушилки Mecmar (Италия)

Мобильные зерносушилки Mecmar циклического действия, предназначены для сушки всех видов зерновых, зернобобовых и масленичных культур. Цикличность позволяет снимать необходимый процент влажности и получать высококачественное зерно. Одному циклу соответствует 4-х фазный процесс: загрузка, сушка, охлаждение, выгрузка. Нижняя загрузка и верхняя двухсторонняя разгрузка. Все критические элементы мобильных сушилок Mecmar выполнены из металла горячего оцинкования, окрашенные элементы обработаны антикоррозийным составом, перфорированные листы из нержавеющей стали.

Равномерная и качественная сушка – уникальный центральный шнек с двойной навивкой, с переменным шагом и мешалка с 3-ым скребком в мобильных зерносушилках Mecmar обеспечивают равномерную, однородную и бережную сушку продукта без повреждений. Длинный горелочный блок обеспечивает полное сгорание топлива для максимальной производительности теплогенератора и равномерной подачи тепла в зону сушки.

Система безопасности - тройная система защита от возгорания в базовой комплектации зерносушилок Mecmar, делает их одними из самых надёжных среди аналогов. Вакуумный датчик контроля работы грелки в зависимости от работы вентилятора. В случаях превышении температуры теплоносителя более чем 15 градусов, горелка автоматически отключается.  Вся электроника в контрольной панели защищена от перепадов напряжения. Антивандальный корпус контрольной панели, класс защиты IP55.

| Данные / Модель | Mecmar D 20/153 T |
| --- | --- |
| Ёмкость камеры сушки ( м3 ), перфорация 1,5 мм или 2,5 мм | 27,4 |
| Ёмкость камеры сушки ( т ) | 20,6 |
| Диаметр рабочего цилиндра, м | 3,00 |
| Высоты цилиндра в транспортном положении, м (без/c трубой в наклоне) | 4,54/5,14 |
| Высоты цилиндра в рабочем положении, м (без/ c аспирации) | 6,02/7,2 |
| Высота выгрузки (с лотком), м | 4,76 |
| Вес, кг | 4700 |
| Загрузочный шнек, мм | 200 |
| Центральный шнек, мм | 368 |
| Горелка Riello двухступенчатая на дизельном топливе | RL100 |
| Диапазон мощности горелки, кВт | 356-1186 |
| Расход ДТ, л/т/% | 1,1 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 40 000 |
| Мощность электропривода, кВт | 45 |
| Производительность по кукурузе – с 25% до 14%, т/сутки | 115 |
| Производительность по пшенице – с 19% до 14%, т/сутки | 180 |
| Производительность по рапсу – с 14% до 8%, т/сутки | 103 |
| Производит-ть по подсолнечнику – с 14% до 8%, т/сутки | 72 |
| Время загрузки / разгрузки, мин | 25/25 |
| Время сушки от 19 до 14 %, т/ч (при снятии 5 % влажности) | 1,11 |
| Максимальное время охлаждения, ч | 1,0 |
| Емкость топливного бака, л | 550 |
| Лепестковая защита | + |
| Цена на условия DDP- Смоленск, евро |  |
| Ø 2,5 мм, электропривод, дизельная горелка | 62 550 |
| Дополнительные опции: |  |
| Система аспирации с циклоном | 3 410 |
| Привод от ВОМ | 920 |
| Крыша ПВХ | 970 |
| Дополнительная смазка центрального шнека | 870 |
| Шеф-монтаж, запуск и обучение персонала | включен |

*- данные по производительности даны из расчета круглосуточной работы оборудования при температуре окружающей среды

+15/20 Сºи плотности кукурузы 0,75 кг/м3.

Стандартная гарантия - 2 ГОДА с даты ввода в эксплуатацию.

Mecmar  D 20/153 T

14 причин почему нужно купить зерносушилки Mecmar?

- Надежность - Мобильные сушилки Mecmar продолжают бесперебойно работать, когда другие уже ждут первого ремонта благодаря использованию в производстве качественного сырья и комплектующих только ведущих брендов, таких как Riello, Siemnes, Comer, NSK, Schneider electric, Motovario, Bondioli & Pavesi. Все критические элементы мобильных сушилок Mecmar выполнены из металла горячего цинкования, окрашенные элементы обработаны антикоррозийным составом, перфорированные листы из нержавеющей стали.  Средний срок службы мобильных сушилок превышает 20-ти летний рубеж.

- Универсальность - с помощью мобильных зерносушилок Mecmar можно высушивать практически любую культуру: все виды зерновых, кукурузу, подсолнечник, рапс, сою и даже рис, причем любой влажности и за один цикл. Одному циклу соответствует 4 фазы: загрузка, нагрев, охлаждение, выгрузка.

- Равномерная сушка - зерна без повреждений достигается благодаря уникальному центральному шнеку с двойной навивкой и переменным шагом, подшипниковым опорам и многоуровневой ворошилке с 3-ым скребком. Самый длинный горелочный блок из аналогов обеспечивает полное сгорание топлива для максимальной производительности теплогенератора и равномерной подачи тепла в зону сушки.

- Без проекта и строительных работ - Не смотря на высокую производительность многих модели, монтаж и пуско-наладка занимает не более 7 дней. Для этого необходимо наличие: автокрана; сетей электроснабжения номиналом 380 и 220 вольт с соответствующей мощностью; силового кабеля длиной от места подключения до места установки оборудования; дизельного топлива либо возможности подключения к газовой линии; площадки с твердым покрытием, семян зерновых с возможностью загрузки (минимум 2/3 емкости сушилки) для проведения испытательного запуска оборудования и выхода на рабочие параметры зерносушилки Mecmar и горелки Riello.

- Увеличение дохода при продаже урожая на пике стоимости - Сушилка Mecmar дает возможность безопасно хранить урожай и принимать решение о его продаже на пике стоимости. Разница в цене может достигать 40%, по некоторым культурам и 100%, в зависимости и конъюнктуры цен на мировом рынке. Это увеличивает доходность растениеводства и дает возможность сельскохозяйственным производителям инвестировать в современные технологии и развиваться.

- Простота обслуживания - Инженеры компании Mecmar конструируют сушилки в соответствии с требованиям по легкости доступа, удобству обслуживания и простоте настройки, и эксплуатации. Легкость периодического обслуживания (смазка, контроль технических жидкостей, ремней) позволяет операторам сушилки быстро и без особой квалификации выполнять ТО (техническое обслуживание). Каждая сушилка Mecmar, которая регулярно проходит техническое обслуживание с соблюдением всех предписаний завода-изготовителя, может долгие годы радовать своего владельца. При этом завод дает 24 месяца гарантии на все модели.

- Скорость приобретения - мобильной зерносушилки Mecmar от момента подписания контракта и и запуска в работу составляет не более 20 дней.  Перед отгрузкой мобильные сушилки Mecmar тестируются на заводе для роверки работы основных узлов, настраиваются режимы работы, проверяется оборудование при нагрузках на специальных стендах. При получении своей сушилки Вы не увидите нулей на счетчике мото-часов. Благодаря этому сборка и пуско-наладка мобильных сушилок на территории клиента занимает от 2 до 7 дней при наличии крана и электричества. Вероятность отсутствия элементов при сборке ровна нулю.

- Альтернативные виды топлива - Горелки Riello, установленные на сушилках Mecmar могут работать на жидком топливе, мазуте, газу (метан, пропан-бутан) и в зависимости от размера форсунок, могут поддерживать разный температурный режим теплоносителя от +40 до +120 С°. Специально разработанный теплогенератор на альтернативных видах топлива (щепе, пеллетах, с/х отходах), мощностью 0,5 и 1 мват, делают зерносушилки Mecmar еще более популярными среди Украинских фермеров.

- Высокая ликвидность - мобильных сушилок Mecmar подтверждается постоянно растущим спросом на вторичные машины данного бренда и отсутствием такого рода предложения на рынке, так как фермеры довольны сушилками и сроком их службы. Продажа может быть актуальной в случае расширения деятельности и необходимости приобретения более производительной модели.

- Сервис 24 часа – это оказание технической помощи, оперативная поставка запчастей, онлайн консультации, ответы на возникшие вопросы, оперативное решение проблемы и многое другое. Гарантировано Вы получите профессиональную, информационную и организационную поддержку. Наши специалисты доступны для Вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Основные принципы работы Сервис 24 часа – это оперативность, достоверность информации и чёткая организация работы.

- Безопасность - тройная система защита от возгорания в базовой комплектации зерносушилок Mecmar, делает их одними из самых безопасных среди аналогов. Вакуумный датчик контроля работы грелки в зависимости от работы вентилятора. В случаях превышении температуры теплоносителя более чем 15 градусов, горелка автоматически отключается.  Вся электроника в контрольной панели защищена от перепадов напряжения. Антивандальный корпус контрольной панели, класс защиты IP55. Лепестковая защита защищает от возгорания при сушке подсолнечника.

- Свобода выбора времени уборки урожая - мобильна зерносушилка Mecmar техническое изобретение итальянского машиностроения для спасения урожая любого вида с различным уровнем влажности. Уборка урожая, как правило, зависит от климатических и погодных условий. Особенно это актуально для фермеров в зонах рискованного земледелия. Приобретая мобильную зерносушилку Mecmar, Вы самостоятельно выбираете время уборки и контролируете процесс сушки, выбирая температурные режимы, соответствующие Вашему продукту и уровню влажности.

- Экономичность - Мобильные сушилки Mecmar достаточно экономичны в потреблении дизельного топлива, газа благодаря уникальному техническому решению камеры сгорания и использованию прогрессивных горелок Riello. Средний расход составляет 1,1 литр/1 м3 при снятии 1% влажности с тонны продукта. А при использовании Теплогенераторов на твердом топливе, себестоимость снижается в 5 раз.  Расходные материалы (ремни, подшипники и другие быстро изнашиваемые части) ведущих мировых производителей, что гарантирует долгий срок их службы. Вы экономите на транспортировке зерна к элеватору, не переплачиваете за дополнительные услуги и в результате сушки гарантировано получаете только своё зерно.

- Заводская гарантия 24 месяца - компания Mecmar предоставляет на Оборудование гарантию сроком 24 месяца с момента ввода Оборудования в эксплуатацию специализированной организацией, имеющей право на проведение данных работ в соответствии с требованиями завода Mecmar S.p.A.